| Ausschreibungstext DiHa ESM®-STÜTZEN-DÄMMSCHALUNG „SÄULE“ |  |
| --- | --- |

| Pos. | lfm. | Ausschreibungstext | Preis/lfm | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESM®-STÜTZEN-DÄMMSCHALUNG „SÄULE“ Einteilige, wärmebrückenoptimierte ESM®-Stützen-Dämmschalung „Säule“ zum bauseitigen Ausfüllen mit Beton und Armierung mit Stahl laut bauseitig erstellter Statik. Mit seitlichen Aussparungen im Mauersteinschicht-Stoßbereich je Mauerwerk-Anschlussseite zur Aufnahme von Mauerverbindern in den Betonkern. Mit je seitlichen Schwalbenschwanz-Nuten zur zusätzlichen Verbindung mittels PU-Schaum oder Mörtel an das angrenzende Mauerwerk. Betonkernstärke: 220 x 235 mm bei Mauerwerk 365 240 x 235 mm bei Mauerwerk 425 Ausführung für Betonstütze im Wandbereich / Eckbereich / Laibungsbereich. Aus Neopor® WLG 032. Das schwer entflammbare Material der Brandschutz-Klasse B1 laut DIN 4102 ist auf der Außenseite und Innenseite jeweils mit einer mineralischen UV-Schutzbeschichtung mit Putzhaftgrund-Funktion (Farbton: Rot, Weiß, Grau) beschichtet oder auf der Außenseite mit einer 10 mm starken Ziegelschale ausgestattet. Grundmaß: Ausführung WAND 365 x 365 mm / 425 x 365 mm Ausführung ECKE 365 x 365 mm / 425 x 425 mm Ausführung LAIBUNG 365 x 365 mm / 425 x 425 mm Elementhöhe: 1000 mm Stützenhöhe: ____________ mm Andere Abmessungen und Betonkernstärken auf Anfrage lieferbar. |  |  |

Technische Änderungen vorbehalten