| Ausschreibungstext DiHa ESM®- DÄMMSTURZ-SCHALUNGSSYSTEM »VARIO« |  |
| --- | --- |

| Pos. | lfm. | Ausschreibungstext | Preis/lfm | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESM®-DÄMMSTURZ-SCHALUNGSSYSTEM »VARIO« Zweiteiliges, wärmebrückenoptimiertes ESM®-Dämmsturz-Schalungssystem zum bauseitigen Anpassen an die benötigte Länge, Ausfüllen mit Beton und Armierung mit Stahl laut bauseitig erstellter Statik und mittels Belastungstabelle des Herstellers. Seitliche Sturz-Auflagebereiche lt. Herstellervorgabe aussparen. Durch Schwalbenschwanz-Nuten erfolgt kraftschlüssige Verbindung des Schalungssystems mit dem Betonkern. Ausführung ohne zusätzliche Lagerfuge zur darüber liegenden Steinreihe möglich. Aus Neopor® WLG 032. Das schwer entflammbare Material der Brandschutz-Klasse B1 laut DIN 4102 ist auf der Außenseite mit einer mineralischen UV-Schutzbeschichtung in Rot, Weiß oder Grau beschichtet. Tiefe: 300 / 365 / 425 / 490 mm Länge: 1250 mm / bauseitig kürz- oder verlängerbar Höhe: 138 mm andere Höhen als Unterzugschalung auf Anfrage möglich |  |  |

Technische Änderungen vorbehalten